## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI BÀI HỌC HÔM NAY!
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN
GV: LÊ MINH PHƯỢNG

## Slide 2: Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 3
KHỞI ĐỘNG:
Câu 1:Ghi các hệ thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

## Slide 4
Câu 1
I = I1 = I2
U = U1 + U2
Rtđ = R1 + R2

## Slide 5
Câu 2: Nêu khái niệm điện trở tương đương?
KHỞI ĐỘNG:

## Slide 6
Câu 2:
Điện trở tương đương ( Rtđ ) của một đoạn mạch gồm các điện trở là điện trở có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.
KHỞI ĐỘNG:

## Slide 7
Câu 3:Có 3 điện trở:R1= 5 R2=10 ,R3=15
Mắc nối tiếp với nhau vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V
a. Tính điện trở tương đương của mạch
b.Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở
KHỞI ĐỘNG:

## Slide 8
Câu 3:
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω
b. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch
I = U/ R =12/ 30 = 0,4(A)
I = I1 = I2 = I3 = 0,4 A

## Slide 9
Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không?

## Slide 10: Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG

## Slide 11: I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Nhớ lại kiến thức lớp 7 ( đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)
 Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ:
I = I1 + I2 (1)
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ:
U = U1 = U2 (2)
I1
I2
I

## Slide 12: 2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Quan sát sơ đồ và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc như thế nào với nhau.Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong mạch
+ Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song với nhau
+ Vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu 2 điện trở và hiệu điện thế giữa 2 đầu nguồn điện
+ Ampe kế A đo cường độ dòng điện chạy qua mạch chính
Các hệ thức(1),(2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
C1
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-

## Slide 13
R1
R2
I2
I1
=
Chứng minh:
C2
- Áp dụng định luật Ôm ta có:
U1=I1.R1
U2=I2.R2
Vì song song , ta có U1=U2 nên suy ra:
R2
R1

## Slide 14: II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
1. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
C3
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
 Chứng minh công thức:
Vì I = I1 + I2
Do đó :
2
1
R
U
R
U
Rtđ
U
+
=
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Ta có: U = U1 = U2
Rtđ
U
I
=
,
1
1
R
U
I
=
,
2
2
R
U
I
=

## Slide 15: 2.Thí nghiệm kiểm tra
Mắc mạch điện như hình vẽ
A
V
K
A
B
R1
R2
+
-

## Slide 16
Nếu mạch chỉ có 2 điện trở R1 và R2 mắc song song thì:
3. Kết luận
 Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.
Công thức tính điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song:
Nếu mạch có n điện trở như nhau là R mắc song song thì:

## Slide 17: III. VẬN DỤNG
Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
+ Nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? Vì sao?
M

## Slide 18
-Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn.
M
N
Đ
Quạt
M
K1
K2
-Công tắc K1 điểu khiển đèn.
-Công tắc K2 điểu khiển quạt.
Sơ đồ hình vẽ
-Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động bình thường.
Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế định mức là 220V nên đèn và quạt trần được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

## Slide 19
C5
2
1
1
1
1
R
R
R
12
+
=
Điện trở tương đương của mạch:
15
30
30
30
.
30
.
2
1
2
1
=
+
=
+
=
R
R
R
R
R
12
R1 = R2 =30
Rtđ = ?
Tóm tắt


## Slide 20
Hoặc: Vì R1=R2= 30 nên

## Slide 21
I = I1 + I2 +...+ In
U = U1 = U2 =...= Un
Mở rộng cho đoạn mạch n điện trở mắc song song:

## Slide 22
5.1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
Tóm tắt :
R1=15Ω;
R2=10Ω
U=12V
a)Rtđ=? Ω
b)I,I1,I2=?A
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.
Ω
b. Số chỉ của các ampe kế.
Vì R1 mắc song song với R2 nên : U=U1=U2=12V
Số chỉ của các ampe kế A.
Số chỉ của các ampe kế A1 .
Số chỉ của các ampe kế A2 .

## Slide 23
5.2. Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampekế A1 chỉ 0,6A. a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.
Tóm tắt :
R1=5Ω;
R2=10Ω
I1=0,6A
a)UAB =? V
b)I=?A
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu của R1 .
U1=I1.R1=0,6.5=3V
Vì R1 mắc song song với R2 .
UAB=U1=U2=3V
Cường độ dòng điện ở mạch chính.
b.ĐTTĐ của mạch :
Ω
Cường độ dòng điện qua R2.
Cường độ dòng điện ở mạch chính: I=I1+I2=0,6+0,3=0,9A

## Slide 24
5.3 Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.
Tóm tắt :
R1=20Ω;
R2=30Ω
I=1,2A
I1, I2 =?A
ĐTTĐ của mạch :
12Ω
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch .
UAB=I.Rtđ=1,2.12=14,4V
Vì R1 mắc song song với R2 .
UAB=U1=U2=14,4V
Số chỉ của các ampe kế A1 .
Số chỉ của các ampe kế A2 .

## Slide 25
5.4 Cho hai điện trở, R1=15Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=10Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là:
A. 40V B. 10V C. 30V D. 25V

## Slide 26
5.5 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.4, vôn kế chỉ 36V, ampe kế chỉ 3A, R1=30Ω. a. Tính điện trở R2.
b. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.
Tóm tắt :
(R1//R2)
R1=30Ω;
UMN=36V
I=3A
a)R2=? Ω
b)I1, I2 =?A
ĐTTĐ của mạch :
Điện trở R2:

## Slide 27
Vì R1 mắc song song với R2 .
UMN=U1=U2=36V
Số chỉ của các ampe kế A1 .
Số chỉ của các ampe kế A2 .
Tóm tắt : (R1//R2)
R1=30Ω;
UMN=36V
I=3A
a)R2=? Ω
b)I1, I2 =?A

## Slide 28
5.6 Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.
Tóm tắt :(R1//R2//R3)
R1=10Ω;
R2=R3=20Ω U=12V
a)Rtđ=? Ω
b)I, I1, I2,I3 =?A
b)Vì R1//R2//R3.
U=U1=U2=U3=12V
CĐDĐ chạy qua R1 .
CĐDĐ chạy qua R2.
a)ĐTTĐ của mạch :
CĐDĐ chạy qua R3.
CĐDĐ chạy qua mạch chính.

## Slide 29
5.7 Hai điện trở R1và R2=4R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch này có kết quả nào dưới đây?
A. 5R1 B. 4R1 C. 0,8R1 D. 1,25R1
CHỌN C

## Slide 30
5.11 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.6, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A.
a. Tính R2.
b. Tính hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đoạn mạch.
c. Mắc một điện trở R3 vào mạch điện trên , song song với R1 và R2 thì dòng điện trong mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này khi đó.
Tóm tắt :
a)(R1//R2)
R1=6Ω;
I=1,2A
I2=0,4A
a)R2=? Ω
b)U =?V
c)R3//R12
I’=1,5A.
R3, Rtđ=? Ω
a)CĐDĐ qua R1
I1=I-I2=1,2-0,4=0,8A
Điện trở R2 .
b)ĐT TĐ của mạch :
HĐT đặt vào hai đầu mạch :
U=I.R12=1,2.4=4,8V
c)ĐTTĐ của đoạn mạch gồm R12//R3:

## Slide 31
ĐT R3:
CĐDĐ qua R3 : I3=I’-I=1,5-1,2=0,3A
Vì R1//R2//R3.
U=U1=U2=U3=4,8V
ĐT R3:

## Slide 32
5.13 Cho một hiệu điện thế U = 1,8V và hai điện trở R1,R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1=0,2A; nếu mắc song song hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện mạch chính có cường độ I2=0,9A. Tính R1,R2?
Tóm tắt :
a)R1;R2)
Int=0,2A;
U=1,8V
Iss=0,9A
R1,R2=? Ω
ĐTTĐ của mạch khi R1 mắc nối tiếp R2:
ĐTTĐ của mạch khi R1 mắc song song R2:
(1)
Giải PT (1) và (2) :
(1)

## Slide 33
(1)
Thế (1) vào (2) ta được :
=> (3)
Giải PT (1) và (3) : R1=6; R2=3 hoặc R1=3; R2=6

## Slide 34
CỦNG CỐ
Học phần ghi nhớ SGK.
Làm các bài tập sách bài tập.
Tìm hiểu trước bài 6 sách giáo khoa.